## Slide 1: 第2章 IA-32处理器基本功能
2.1 IA-32处理器简介
2.2 通用寄存器
2.3 标志寄存器
2.4 段寄存器
2.5 寻址方式
2.6 指令指针寄存器和简单控制转移
2.7 堆栈和堆栈操作
No:2

## Slide 2: 2.1 IA-32处理器简介
2.1.1 IA-32系列处理器
2.1.2 保护方式和实地址方式

## Slide 3: 2.1.1 IA-32系列处理器
有时泛指：所有基于英特尔IA-32架构的微处理器
  Intel 8086/8088及Intel 80286
  Intel Xeon（至强）
  Intel Core（酷睿）
本课程指：基于英特尔IA-32架构的32位微处理器
一个最大特点：保持与先前处理器的兼容
IA-32系列处理器

## Slide 4: 2.1.1 IA-32系列处理器
处理数据的位数
  16位
  32位
  64位
主频
平行化程度
  流水线
  多核
处理器的重要指标

## Slide 5: 2.1.1 IA-32系列处理器
1978年，Intel率先推出16位微处理器8086
1979年，Intel推出准16位微处理器8088
1982年，Intel推出“超级”16位微处理器80286
早期的16位处理器

## Slide 6: 2.1.1 IA-32系列处理器
1985年，Intel推出32位微处理器80386
全面支持32位数据类型和32位操作
支持实地址方式和保护方式两种工作方式
保护方式下，可寻址的物理地址空间高达4G
保护方式下，提供了完善的保护机制
为进入32位时代做好了充分准备
第一款32位处理器

## Slide 7: 2.1.1 IA-32系列处理器
1989年，推出80486
1993年，推出Pentium（奔腾）
1995年，推出Pentium Pro（高能奔腾）
2000年，Pentium 4系列处理器面世
2001年，Xeon（至强）处理器系列被推出
2003年，Pentium M处理器被推出
最近几年，新的功能更强的处理器不断被推出。但从普通程序员角度去看，这些处理器并没有显著差异
不断推陈出新

## Slide 8: 2.1.2 保护方式和实地址方式
保护方式（Protected mode）是IA-32系列处理器的常态工作方式。
只有在保护方式下，IA-32系列处理器才能够发挥出其全部性能和特点。
Windows操作系统和基于IA-32处理器的Linux操作系统都运行于保护方式。
保护方式

## Slide 9: 2.1.2 保护方式和实地址方式
保护
全部32根地址线有效，可寻址高达4G字节的物理地址空间
支持存储器分段管理和可选的存储器分页管理机制
支持实现虚拟存储器
提供完善的保护机制
支持操作系统实现多任务管理
支持虚拟8086方式（Virtual-8086 mode）
保护方式

## Slide 10: 2.1.2 保护方式和实地址方式
实地址方式（Real-address mode）是最初的工作方式。
实地址方式是处理器重新开始运行后的最初工作方式。
实地址方式是IA-32系列处理器中最初的处理器的工作方式。很久以前的 8086/8088处理器只具有所谓的实地址方式，没有保护方式。
实地址方式

## Slide 11: 2.1.2 保护方式和实地址方式
只能访问最低端的1M字节的物理地址空间。地址空间的范围是00000H至FFFFFH。
只支持存储器的分段管理，而且每个存储段的大小限于64K字节。
实地址对应保护方式下的虚地址。这应该是实地址方式的名称由来。实地址方式常常被简称为实方式。
在实方式下，IA-32系列处理器不能发挥其全部性能。
实地址方式

## Slide 12: 2.1.2 保护方式和实地址方式
工作方式的切换

## Slide 13: 2.2 通用寄存器
2.2.1 通用寄存器
2.2.2 简单传送指令
2.2.3 简单加减指令
2.2.4 VC嵌入汇编和实验

## Slide 14: 2.2.1 通用寄存器
处理器内的特殊存储单元
处理器内有多种不同用途的寄存器
寄存器分别有各自的名称，以便表示及访问
寄存器

## Slide 15: 2.2.1 通用寄存器
IA-32系列CPU有8个32位的通用寄存器（General-Purpose Registers）
通用寄存器不仅能存储数据，而且能参与算术逻辑运算，还能给出存储单元的地址
名称分别是：
EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP
通用寄存器

## Slide 16: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
EAX
EBX
EBP
ESI
EDI
ECX
EDX
ESP
0
31

## Slide 17: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
MOV EAX，12345678H ；EAX=12345678H
MOV ESI，11223344H ；ESI=11223344H
ADD EAX，ESI ；EAX=235689BCH
MOV EBX，EAX ；EBX=235689BCH
MOV ECX，[ESI] ；ESI作为指针给出存储单元地址
MOV EDX，[EBX+8] ；EBX作为计算存储单元地址的一部分
讲义有误

## Slide 18: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
可以单独直接访问这些通用寄存器的低16位
它们是8个16位的通用寄存器
名称分别是AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
对应16位处理器8086的8个通用寄存器
EAX
EBX
EBP
ESI
EDI
ECX
EDX
ESP
0
31
AX
BX
CX
DX
SI
DI
BP
SP
15
16
0

## Slide 19: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
可单独直接访问AX、BX、CX和DX的高8位和低8位
它们是8个8位的通用寄存器
名称分别是AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
EAX
EBX
EBP
ESI
EDI
ECX
EDX
ESP
0
31
AH
BH
CH
DH
SI
DI
BP
SP
15
16
AL
BL
CL
DL
AX
BX
CX
DX
7
8

## Slide 20: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
32位通用寄存器的名称是在对应16位寄存器名称前加字母E
AH是AX的高（High）字节；AL是AX的低（Low）字节
EAX是AX的扩展
AH
AL
AX
EAX
0
7
8
15
16
31

## Slide 21: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
MOV EAX，11112222H ；EAX=11112222H
MOV AX，9999H ；EAX=11119999H
MOV EDX，EAX ；EDX=11119999H
MOV DX，8765H ；EDX=11118765H
ADD AX，DX ；EAX=111120FEH
对32位寄存器低16位独立操作
不影响高16位

## Slide 22: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
MOV EBX，11112222H ；EBX=11112222H
MOV BH，77H ；EBX=11117722H
MOV BL，99H ；EBX=11117799H
ADD BL，82H ；EBX=1111771BH
对16位寄存器的8位独立操作
不影响另外8位

## Slide 23: 2.2.2 简单传送指令
传送指令MOV
交换指令XCHG

## Slide 24: 2.2.2 简单传送指令
MOV指令的一般格式
MOV DST，SRC
MOV指令的动作
DST ← SRC
把一个字节、一个字或者一个双字，
从源SRC送到目标DST。
这是在程序中用得最多的指令。注意：
源和目标的尺寸必须一致；不能同时是存储单元！
传送指令（MOV）

## Slide 25: 2.2.2 简单传送指令
使用举例
MOV EAX，12345678H
MOV EBX，EAX
MOV ESI，256
MOV ECX，-1
MOV BX，’b’
MOV AH，AL
MOV CX，AX
MOV AX，SI
MOV SI，BX
MOV AL，BH
EAX = 12345678 （十六进制）
EBX = 12345678
ESI = 00000100
ECX = FFFFFFFF
EBX = 12340062
EAX = 12347878
ECX = FFFF7878
EAX = 12340100
ESI = 00000062
EAX = 12340100
传送指令（MOV）

## Slide 26: 2.2.2 简单传送指令
XCHG指令的一般格式
XCHG OPRD1，OPRD2
XCHG指令的动作
OPRD1 ←→ OPRD2
操作数OPRD1的内容与操作数OPRD2的内容交换。
注意：
源和目标的尺寸必须一致。
不能同时是存储单元。
交换指令（xchg）

## Slide 27: 2.2.2 简单传送指令
使用举例
XCHG AL，AH ; 8位交换
XCHG SI，BX ; 16位交换
XCHG EAX，EBX ; 32位交换
XCHG AL，[EBX] ; AL与由EBX指定的字节存储单元交换
XCHG [ESI]，BX ; BX与由ESI指定的字存储单元交换
XCHG EDX，[EDI] ; EDX与由EDI指定的双字存储单元交换
交换指令（xchg）

## Slide 28: 2.2.3 简单加减指令
加法指令ADD
减法指令SUB
加1指令INC
减1指令DEC
取补指令NEG

## Slide 29: 2.2.3 简单加减指令
ADD指令的一般格式
ADD DST，SRC
ADD指令的动作
DST ← DST + SRC
把目标DST和源SRC相加，结果送到目标DST。
这是在程序中运用得很普遍的指令。
实现8位相加、16位相加或者32位相加。
注意：源和目标的尺寸必须一致。
加法指令（ADD）

## Slide 30: 2.2.3 简单加减指令
使用举例
MOV EAX，12345678H
MOV ECX，01010101H
ADD EAX，ECX
ADD CX，AX
ADD AL，CH
ADD AL，3
ADD CX，2000H
EAX = 12345678 （十六进制）
ECX = 01010101
EAX = 13355779
ECX = 0101587A
EAX = 133557D1
EAX = 133557D4
ECX = 0101787A
加法指令（ADD）

## Slide 31: 2.2.3 简单加减指令
使用举例
MOV EAX，00001298H
ADD AL，81H
EAX = 00001298 （十六进制）
EAX = 00001219
MOV EAX，00001298H
ADD AX，81H
EAX = 00001298 （十六进制）
EAX = 00001319
MOV EAX，00009876H
MOV EBX，00008765H
ADD BX，AX
MOV EAX，00009876H
MOV EBX，00008756H
ADD EAX，EBX
EAX = 00009876 （十六进制）
EBX = 00008765
EBX = 00001FDB
EAX = 00009876 （十六进制）
EBX = 00008765
EBX = 00011FDB
加法指令（ADD）
8位或16位
独立操作！

## Slide 32: 2.2.3 简单加减指令
SUB指令的一般格式
SUB DST，SRC
SUB指令的动作
DST ← DST - SRC
把目标DST减去源SRC，结果送到目标DST。
实现8位相减、16位相减或32位相减。
注意：源和目标的尺寸必须一致。
减法指令（SUB）

## Slide 33: 2.2.3 简单加减指令
SUB EDX，1000 ；使EDX减去1000
SUB ESI，EBX ；使ESI减去EBX值
SUB DI，20 ；使DI减去20
SUB DH，CL ；使DH减去CL值
SUB AL，7 ；使AL减去7
SUB ECX，[EDI] ；使ECX减去由EDI指定的双字存储单元值
使用举例
减法指令（SUB）

## Slide 34: 2.2.3 简单加减指令
INC指令的一般格式
INC DST
INC指令的动作
DST ← DST + 1
对操作数DST加1，然后把结果送回DST。
操作数DST可以是通用寄存器，也可以是存储单元。
操作数DST可以是8位、16位或32位。
加1指令（INC）

## Slide 35: 2.2.3 简单加减指令
INC ESI ；使寄存器ESI值加1
INC DI ；使寄存器DI值加1
INC CL ；使寄存器CL值加1
使用举例
加1指令（INC）

## Slide 36: 2.2.3 简单加减指令
DEC指令的一般格式
DEC DST
DEC指令的动作
DST ← DST - 1
对操作数DST减1，然后把结果送回DST。
减1指令（DEC）
操作数DST可以是通用寄存器，也可以是存储单元。
操作数DST可以是8位、16位或32位。

## Slide 37: 2.2.3 简单加减指令
DEC EDI ；使寄存器EDI值减1
DEC SI ；使寄存器SI值减1
DEC AL ；使寄存器AL值减1
使用举例
减1指令（DEC）

## Slide 38: 2.2.3 简单加减指令
NEG指令的一般格式
NEG OPRD
NEG指令的动作
OPRD ← 0 - OPRD
取得操作数的负数，结果送回OPRD。
操作数是以补码表示的。
操作数OPRD可以是通用寄存器，也可以是存储单元。
取补指令（NEG）

## Slide 39: 2.2.3 简单加减指令
MOV AL，3 ；AL=03H
NEG AL ；AL=FDH（-3）
MOV EDX，-5 ；EAX=FFFFFFFBH
NEG EDX ；EAX=00000005H
使用举例
取补指令（NEG）

## Slide 40: 2.2.4 VC嵌入汇编和实验
演示程序dp21
#include <stdio.h>
int main( )
{
int varx = 0x11223344, vary = 0;
;
//嵌入汇编
_asm {
MOV EAX, varx //把变量varx的值送到寄存器EAX
MOV AX, 5566H //把十六进制值5566H送到寄存器AX
MOV AL, 77H //把十六进制值77H送到寄存器AL
MOV vary, EAX //把寄存器EAX的值送到变量vary
}
printf("vary=%08XH\n", vary);//显示为vary=11225577H
return 0;
}

## Slide 41: 2.2.4 VC嵌入汇编和实验
演示程序dp22
#include <stdio.h>
int main( )
{ int var1, var2, var3; //定义3个变量
;//嵌入汇编
_asm {
MOV EDX, 11119950H
INC EDX
MOV var1, EDX //把寄存器EDX的值保存到变量var1中
MOV CX, 8765H
DEC CX
ADD DX, CX
MOV var2, EDX //把寄存器EDX的值保存到变量var2中
SUB DL, 76H
MOV var3, EDX //把寄存器EDX的值保存到变量var3中
}

## Slide 42: 2.2.4 VC嵌入汇编和实验
演示程序dp22
#include <stdio.h>
int main( )
{ int var1, var2, var3; //定义3个变量
;//嵌入汇编
_asm {
.. .. ..
.. .. ..
}
printf("EDX1=%08XH\n",var1); //显示为EDX1=11119951H
printf("EDX2=%08XH\n",var2); //显示为EDX2=111120B5H
printf("EDX3=%08XH\n",var3); //显示为EDX3=1111203FH
return 0;
}

## Slide 43: 2.2.4 VC嵌入汇编和实验
演示程序dp23
#include <stdio.h>
int main( )
{
int varx, vary; //定义变量
int varz;
;
printf("input:varx,vary:");
scanf("%d,%d", &varx, &vary); //输入
;
varz = varx + vary; //计算表达式
;
printf("varz=%d\n", varz); //输出
return 0;
}

## Slide 44: 2.2.4 VC嵌入汇编和实验
演示程序dp24
#include <stdio.h>
int main( )
{ int varx, vary; //定义变量
int varz;
printf("input:varx,vary:");
scanf("%d,%d",&varx, &vary); //输入
//嵌入汇编
_asm {
MOV EDX, varx ;把存储单元varx的值送到寄存器EDX
ADD EDX, vary ;把存储单元vary的值加上EDX值再送到EDX
MOV varz,EDX ;把EDX的值送到存储单元varz中
}
;
printf("varz=%d\n", varz); //输出
return 0;
}

## Slide 45: 2.3 标志寄存器
2.3.1 标志寄存器
2.3.2 状态标志
2.3.3 状态标志操作指令
2.3.4 带进位加减指令

## Slide 46: 2.3.1 标志寄存器
标志寄存器（EFLAGS register）
一个32位的寄存器
用于反映处理器的状态和运算结果的某些特征
状态标志和控制标志
低端16位对应8086的FLAGS寄存器
FLAGS
0
15
16
31

## Slide 47: 2.3.1 标志寄存器
一组状态标志
一组系统标志
一个控制标志
标志寄存器的低16位（FLAGS register）

## Slide 48: 2.3.2 状态标志
CF：进位标志（Carry Flag）
ZF：零标志（Zero Flag）
SF：符号标志（Sign Flag）
OF：溢出标志（Overflow Flag）
PF：奇偶标志（Parity Flag）
AF：辅助进位标志（Auxiliary Carry Flag）
状态标志

## Slide 49: 2.3.2 状态标志
CF：进位标志（Carry Flag）
当算术运算产生进位或者借位时，置标志；否则清标志。
作为无符号数运算产生溢出的条件。
MOV EAX，77009966H
MOV EDX，55440000H
ADD EAX，EDX
ADD EDX，EAX
ADD AX，AX
ADD AL，6
ADD AL，52H
ADD AX，0CDDCH
ADD EAX，33BC0000H
EAX = 77009966 （十六进制）
EDX = 55440000
EAX = CC449966 CF=0
EDX = 21889966 CF=1
EAX = CC4432CC CF=1
EAX = CC4432D2 CF=0
EAX = CC443224 CF=1
EAX = CC440000 CF=1
EAX = 00000000 CF=1

## Slide 50: 2.3.2 状态标志
ZF：零标志（Zero Flag）
当当运算结果为0时，置标志；否则清标志。
MOV EAX，77009966H
MOV EDX，55440000H
ADD EAX，EDX
ADD EDX，EAX
ADD AX，AX
ADD AL，6
ADD AL，52H
ADD AX，0CDDCH
ADD EAX，33BC0000H
EAX = 77009966 （十六进制）
EDX = 55440000
EAX = CC449966 ZF=0
EDX = 21889966 ZF=0
EAX = CC4432CC ZF=0
EAX = CC4432D2 ZF=0
EAX = CC443224 ZF=0
EAX = CC440000 ZF=1
EAX = 00000000 ZF=1

## Slide 51: 2.3.2 状态标志
SF：符号标志（Sign Flag）
反映运算结果的符号位；（符号位为1，置标志；否则清）
与运算结果的最高位相同。
MOV EAX，77009966H
MOV EDX，55440000H
ADD EAX，EDX
ADD EDX，EAX
ADD AX，AX
ADD AL，6
ADD AL，52H
ADD AX，0CDDCH
ADD EAX，33BC0000H
EAX = 77009966 （十六进制）
EDX = 55440000
EAX = CC449966 SF=1
EDX = 21889966 SF=0
EAX = CC4432CC SF=0
EAX = CC4432D2 SF=1
EAX = CC443224 SF=0
EAX = CC440000 SF=0
EAX = 00000000 SF=0

## Slide 52: 2.3.2 状态标志
OF：溢出标志（Overflow Flag）
反映有符号数的加减运算是否引起溢出；
如果溢出，置标志；否则清标志。
MOV EAX，77009966H
MOV EDX，55440000H
ADD EAX，EDX
ADD EDX，EAX
ADD AX，AX
ADD AL，6
ADD AL，52H
ADD AX，0CDDCH
ADD EAX，33BC0000H
EAX = 77009966 （十六进制）
EDX = 55440000
EAX = CC449966 OF=1
EDX = 21889966 OF=0
EAX = CC4432CC OF=1
EAX = CC4432D2 OF=0
EAX = CC443224 OF=0
EAX = CC440000 OF=0
EAX = 00000000 OF=0

## Slide 53: 2.3.3 状态标志操作指令
进位标志操作指令
CLC ；清CF
STC ；置CF
CMC ；CF取反
使用举例
MOV AX，8899H
ADD AL，AH
CLC
STC
CMC
AX = 8899
AX = 88 21 CF=1
CF=0
CF=1
CF=0

## Slide 54: 2.3.3 状态标志操作指令
获取状态标志操作指令（LAHF）
LAHF
把标志寄存器的低8位，送到通用寄存器AH中

## Slide 55: 2.3.3 状态标志操作指令
设置状态标志操作指令（SAHF）
SAHF
使得状态标志SF、ZF、AF、PF和CF分别成为来自寄存器AH中对应位的值

## Slide 56: 2.3.3 状态标志操作指令
演示程序dp25
#include <stdio.h>
int main( )
{ //定义3个无符号字节变量
unsigned char flag1, flag2, flag3;
//嵌入汇编
_asm {
.. .. ..
.. .. ..
}
printf("flag1=%02XH\n", flag1); //显示为flag1=02H
printf("flag2=%02XH\n", flag2); //显示为flag1=13H
printf("flag3=%02XH\n", flag3); //显示为flag1=86H
return 0;
}

## Slide 57: 2.3.3 状态标志操作指令
演示程序dp25
_asm {
MOV AH, 0
SAHF //SF=0，ZF=0，PF=0，AF=0，CF=0
LAHF //把标志寄存器低8位(02H)又回送到AH
MOV flag1, AH //把AH的值保存到变量flag1
;
MOV DX, 7799H //DX=7799H
ADD DL, DH //DX=7710H，AF=1，CF=1
LAHF //把标志寄存器低8位(13H)送到AH寄存器
MOV flag2, AH //把AH的值保存到变量flag2
;
SUB DH, 84H //DH=F310H，SF=1，CF=1
CLC //CF=0
LAHF //把标志寄存器低8位(86H)送到AH
MOV flag3, AH //把AH的值保存到变量flag3
}

## Slide 58: 2.3.4 带进位加减指令
带进位加法指令ADC
带借位减法指令SBB

## Slide 59: 2.3.4 带进位加减指令
ADC指令的一般格式（ ADD with Carry ）
ADC DST，SRC
ADC指令的动作
DST ← DST + SRC+ CF
这该指令实现带进位的加操作。
注意：源和目标的尺寸必须一致。
把目标DST、源SRC和进位标志CF相加，结果送到目标DST。
带进位加指令（ADC）

## Slide 60: 2.3.4 带进位加减指令
使用举例
SUB EAX，EAX ；EAX=0，CF=0
ADC EAX，2 ；EAX=2，CF=0
STC ；CF=1
ADC EAX，2 ；EAX=5，CF=0
带进位加指令（ADC）

## Slide 61: 2.3.4 带进位加减指令
演示程序dp26
#include <stdio.h>
nt main( )
{
unsigned char vch1=188,vch2=172,vch3=233;//定义3个字节变量
unsigned int sum=0; //无符号整型变量
//嵌入汇编
_asm {
.. .. ..
.. .. ..
}
printf("sum=%u\n",sum); //显示为sum=593
return 0;
}

## Slide 62: 2.3.4 带进位加减指令
演示程序dp26
_asm {
SUB EDX, EDX //使EDX为0，用DX存放累加和
ADD DL, vch1 //加第1个字节
ADC DH, 0 //高8位相加（保持形式一致）
ADD DL, vch2 //加第2个字节
ADC DH, 0 //高8位相加（考虑可能出现的进位）
ADD DL, vch3 //加第3个字节
ADC DH, 0 //高8位相加（考虑可能出现的进位）
MOV sum, EDX //把结果送到变量sum
}

## Slide 63: 2.3.4 带进位加减指令|ADC
使用举例
MOV CX，10 ；CX作为计数器，初值设置为10
MOV AX，0 ；AX作为累加器，初值设置为0
NEXT: ADD AL,[ESI] ；AL加上由寄存器由ESI指定的内存单元的值
ADC AH,0 ；考虑可能产生的进位，把可能的进位加到AH中
INC SI ；使SI指定下一个内存单元
DEC CX ；计数器减1
JNZ NEXT ；当CX不为0，则从NEXT处继续执行
MOV DX，AX ；把结果保存到DX中

## Slide 64: 2.3.4 带进位加减指令|SBB
SBB指令的一般格式（ Integer Subtraction with borrow ）
SBB DST，SRC
SBB指令的动作
DST ← DST – （SRC+ CF）
该指令实现代借位减操作。
注意：源和目标的尺寸必须一致。
把目标DST减去源SRC和借位标志CF，结果送到目标DST。
带借位加指令（SBB）

## Slide 65: 2.3.4 带进位加减指令|SBB
使用举例
MOV AX，620H ；AX=0620H
SUB AL，21H ；AL=FFH，CF=1，AX=06FFH
SBB AH，2 ；AH=03H，CF=0，AX=03FFH
SBB AH，2 ；AH=01H，CF=0
带借位加指令（SBB）

## Slide 66: *指令对标志位的影响
指令对标志的影响情况，根据每条指令的功能而定。
算术运算指令根据运算结果，影响6个状态标志。
MOV EAX，12345678H
MOV EDX，20000000H
SUB EAX，EDX
ADC DL，0
ADD AL，AH
STC
EAX = 12345678 （十六进制）
EDX = 20000000
EAX = F2345678
CF=1，ZF=0，SF=1，OF=0，PF=1，AF=0
EDX = 20000001
CF=0，ZF=0，SF=0，OF=0，PF=0，AF=0
EAX = F23456CE
CF=0，ZF=0，SF=1，OF=1，PF=0，AF=0
CF = 1

## Slide 67: *指令对标志位的影响
SBB EAX，EDX
ADC AX，39H
SBB DH，DL
SUB DL，DL
EAX = F23456CE （十六进制）
EDX = 20000001 CF=1
EAX = D23456CC
CF=0，ZF=0，SF=1，OF=0，PF=1，AF=0
EAX = D2345705
CF =0，ZF=0，SF=0，OF=0，PF=1，AF=1
EDX = 2000FF01
CF=1，ZF=0，SF=1，OF=0，PF=1，AF=1
EDX = 2000FF00
CF=0，ZF=1，SF=0，OF=0，PF=1，AF=0
@续前页