## Slide 1: 第3章 程序设计初步
3.1 堆栈的作用
3.2 算术逻辑运算指令
3.3 分支程序设计
3.4 循环程序设计
3.5 子程序设计
No:4

## Slide 2: 3.1 堆栈的作用
3.1.1 过程调用和返回指令
3.1.2 参数传递
3.1.3 局部变量
汇编语言中的堆栈
就是高级语言中的栈

## Slide 3: 3.1.1 过程调用和返回指令
在汇编语言中，常把子程序称为过程（procedure）。 C语言中的函数是子程序，也就是汇编语言中的过程。
调用子程序（过程、函数）在本质上是控制转移，它与无条件转移的区别是调用子程序要考虑返回。
处理器提供专门的过程调用指令和过程返回指令。通常，过程调用指令用于由主程序转移到子程序，过程返回指令用于由子程序返回到主程序。
过程的概念

## Slide 4: 3.1.1 过程调用和返回指令
演示程序dp31
#include <stdio.h>
_fastcall int cf211(int x, int y)
{
return （2 * x + 5 * y + 100）;
}
int main( )
{
int val;
val = cf211(23, 456);
printf("val=%d\n", val);
return 0;
}
演示调用子程序
由寄存器传递参数

## Slide 5: 3.1.1 过程调用和返回指令
示例分析
;函数cf211的目标代码
;通过寄存器ECX和EDX传递参数x和y
cf211 PROC ;过程开始
lea eax, DWORD PTR [edx+edx*4+100] ;EAX=5*y+100
lea eax, DWORD PTR [eax+ecx*2] ;EAX=EAX+2*x
ret ;返回（返回值在EAX中）
cf211 ENDP ;过程结束
PROC 和 ENDP
表示过程代码的开始和结束
属于汇编指示（指令）

## Slide 6: 3.1.1 过程调用和返回指令
示例分析
_main PROC ;过程开始
;val = cf211(23, 456)
mov edx, 456 ;//由寄存器EDX传参数y
mov ecx, 23 ;//由寄存器ECX传参数x
call cf211 ;//调用函数cf211
;printf("val=%d\n", val)
push eax ;把val值压入堆栈
push OFFSET FMTS ;把输出格式字符串首地址压入堆栈
call _printf ;//调用库函数_printf
add esp, 8 ;//平衡堆栈
;
xor eax, eax ;由eax传递返回值
ret ;//返回
_main ENDP ;过程结束
OFFSET运算符
返回偏移值

## Slide 7: 3.1.1 过程调用和返回指令
过程调用指令（CALL）
LAB可以是程序中的一个标号，也可以是一个过程名。
段内直接调用指令进行如下具体操作：
（1）把返回地址偏移压入堆栈
（2）使得EIP之内容为目标地址偏移，从而实现转移
第二步与无条件转移指令的操作相同。与无条件转移指令相比，过程调用指令CALL只是多了第一步（保存返回地址）。
过程调用指令的一般格式
CALL LAB
段内 直接 调用指令
返回地址：紧随过程调用指令的下一条指令的地址（有效地址）
目标地址：子程序开始处的地址（有效地址）

## Slide 8: 3.1.1 过程调用和返回指令
过程调用指令
执行 段内调用指令
堆栈变化示意

## Slide 9: 3.1.1 过程调用和返回指令
过程返回指令（RET）
该指令从堆栈弹出地址偏移，送到指令指针寄存器EIP。
过程返回指令的一般格式
RET
段内 返回指令
过程返回指令用于从子程序返回到主程序。
在执行该指令时，从堆栈顶弹出返回地址，并转移到所弹出的地址，这样就实现了返回。
通常，这个返回地址就是在执行对应的调用指令时所压入堆栈的返回地址。
过程返回指令的使用应该与过程调用指令所对应。

## Slide 10: 3.1.1 过程调用和返回指令
演示程序dp32
#include <stdio.h>
char string[] = "abcde";
int main()
{ _asm { //嵌入汇编代码
LEA ESI, str
MOV AX, [ESI]
CALL TUPPER //调用子程序tupper
MOV [ESI], AX
MOV AX, [ESI+2]
CALL TUPPER //调用子程序tupper
MOV [ESI+2], AX
MOV AL, [ESI+4]
CALL UPPER //调用子程序upper
MOV [ESI+4], AL
}
printf("%s\n", str); //显示为ABCDE
return 0;
演示调用子程序

## Slide 11: 3.1.1 过程调用和返回指令
演示程序dp32
__asm { //嵌入汇编代码
UPPER: //子程序入口标号
CMP AL, 'a'
JB UPPER2
CMP AL, 'z'
JA UPPER2
SUB AL, 20H
UPPER2:
RET //返回
//
TUPPER: //子程序入口标号
CALL UPPER //调用子程序
XCHG AH, AL
CALL UPPER //调用子程序
XCHG AH, AL
RET //返回
}
} //main

## Slide 12: 3.1.2 参数传递
参数传递
主程序在调用子程序时，往往要向子程序传递一些参数；同样，子程序运行后也经常要把一些结果返回给主程序。主程序与子程序之间的这种信息传递被称为参数传递。
把由主程序传给子程序的参数称为子程序的入口参数，把由子程序传给主程序的参数称为子程序的出口参数。
一般而言，子程序既有入口参数，又有出口参数。但有的子程序只有入口参数，而没有出口参数；少数子程序只有出口参数，而没有入口参数。

## Slide 13: 3.1.2 参数传递
参数传递方法
有多种传递参数的方法∶寄存器传递法、堆栈传递法、约定内存单元传递法和CALL后续区传递法等。有时可能同时采用多种方法。根据具体情况而事先约定好。
寄存器传递参数就是把参数放在约定的寄存器中。实现简单和调用方便。只适用于传递参数较少的情形。
堆栈可以用于传递参数。不占用寄存器，也无需额外的存储单元。但较为复杂。

## Slide 14: 3.1.2 参数传递
参数传递方法
C语言的函数通常利用堆栈传递入口参数，而利用寄存器传递出口参数。
如果使用堆栈传递入口参数，那么主程序在调用子程序之前，把需要传递的参数依次压入堆栈，然后子程序从堆栈中取入口参数。

## Slide 15: 3.1.2 参数传递
演示程序dp33
#include <stdio.h>
int cf34(int x, int y)
{
return （2 * x + 5 * y + 100）;
}
//
int main( )
{
int val;
val = cf34(23, 456);
printf("val=%d\n", val);
return 0;
}
堆栈传递参数
与演示程序dp31相同

## Slide 16: 3.1.2 参数传递
演示程序dp33
;函数cf34的目标代码
cf34 PROC ;过程开始
push ebp ;把EBP压入堆栈
mov ebp, esp ;使得EBP指向栈顶
mov eax, DWORD PTR [ebp+12] ;从堆栈取参数y
mov ecx, DWORD PTR [ebp+8] ;从堆栈取参数x
lea eax, DWORD PTR [eax+eax*4+100] ;EAX=5*y+100
lea eax, DWORD PTR [eax+ecx*2] ;EAX=EAX+2*x
pop ebp ;恢复EBP
ret ;返回（返回值在EAX中）
cf34 ENDP ;过程结束

## Slide 17: 3.1.2 参数传递
演示程序dp33
_main PROC ;过程开始
;val = cf34(23, 456)
push 456 ;把参数y（000001c8H）压入堆栈
push 23 ;把参数x（00000017H）压入堆栈
call cf34 ;调用函数cf34
;printf("val=%d\n", val)
push eax ;把val值压入堆栈
push OFFSET FMTS ;把输出格式字符串首地址压入堆栈
call _printf ;调用库函数_printf
add esp, 16 ;平衡堆栈
;
xor eax, eax ;由eax传递返回值
ret ;返回
_main ENDP ;过程结束

## Slide 18: 3.1.2 参数传递
堆栈参数分析
堆栈变化示意
堆栈传递参数

## Slide 19: 3.1.2 参数传递
演示函数cf35
int cf35(int x, int y)
{
if (x < y) x = y;
return x;
}
观察不同编译选项下的
目标代码
返回较大值

## Slide 20: 3.1.2 参数传递
演示函数cf35
;函数cf35的目标代码
cf35 PROC ;表示过程（函数）开始
push ebp ;
mov ebp, esp ;建立堆栈框架
mov eax, DWORD PTR [ebp+8] ;从堆栈取参数x
mov ecx, DWORD PTR [ebp+12] ;从堆栈取参数y
cmp eax, ecx ;比较x和y（EAX代表x，ECX代表y）
jge SHORT ln1cf35 ;如果x大于等于y，就跳转
mov eax, ecx ;实现x=y
ln1cf35:
pop ebp ;撤销堆栈框架
ret ;返回
cf35 ENDP ;表示过程（函数）结束
速度最大化

## Slide 21: 3.1.2 参数传递
演示函数cf35
函数cf35的目标代码
cf35 PROC ;表示过程（函数）开始
push ebp
mov ebp, esp ;建立堆栈框架
mov eax, DWORD PTR [ebp+8]
cmp eax, DWORD PTR [ebp+12]
jge SHORT ln1cf35
mov ecx, DWORD PTR [ebp+12]
mov DWORD PTR [ebp+8], ecx
ln1cf35:
mov eax, DWORD PTR [ebp+8]
pop ebp ;撤销堆栈框架
ret
cf35 ENDP ;表示过程（函数）结束
禁用优化

## Slide 22: 3.1.2 参数传递
演示函数cf35
;函数cf35的目标代码
cf35 PROC ;表示过程（函数）开始
mov eax, DWORD PTR [esp+4] ;从堆栈取参数x
mov ecx, DWORD PTR [esp+8] ;从堆栈取参数y
cmp eax, ecx ;比较之
jge SHORT ln1cf35 ;大于等于则跳转
mov eax, ecx ;使得EAX含较大者
ln1cf35:
ret
cf35 ENDP ;表示过程（函数）结束
速度最大化
且省略帧指针

## Slide 23: 3.1.3 局部变量
局部变量
局部变量是高级语言中的概念。所谓局部变量指对其的访问仅限于某个局部范围。在C语言中，局部的范围可能是函数，或者是复合语句。局部变量还有动态和静态之分。
堆栈可以用于安排动态局部变量。

## Slide 24: 3.1.3 局部变量
演示函数cf36
int cf36(int x, int y)
{
int z;
z = x;
if (x < y) z = y;
return z;
}
返回较大值
刻意安排了局部变量

## Slide 25: 3.1.3 局部变量
演示函数cf36
cf36 PROC ;表示过程（函数）开始
push ebp
mov ebp, esp ;建立堆栈框架
;
push ecx ;在堆栈中安排局部变量z
; z = x;
mov eax, DWORD PTR [ebp+8] ;取得形参x
mov DWORD PTR [ebp-4], eax ;送到变量z
; if (x < y) z = y;
mov ecx, DWORD PTR [ebp+8] ;取得形参x
cmp ecx, DWORD PTR [ebp+12] ;比较x与y
jge SHORT LN1cf36 ;如果x大于y，则跳转
禁用优化，编译所得

## Slide 26: 3.1.3 局部变量
演示函数cf36
cf36 PROC ;表示过程（函数）开始
。。。。。。
mov edx, DWORD PTR [ebp+12] ;取得形参y
mov DWORD PTR [ebp-4], edx ;送到变量z
LN1cf36:
; return z;
mov eax, DWORD PTR [ebp-4] ;把z送到EAX
;
mov esp, ebp ;撤销局部变量z
;
pop ebp ;撤销堆栈框架
ret ;返回
cf36 ENDP ;表示过程（函数）结束

## Slide 27: 3.1.3 局部变量
局部变量
堆栈示意
安排局部变量并且由堆栈传递参数

## Slide 28: 3.1.3 局部变量
演示函数cf37
int cf37(int n)
{
int i, sum;
sum = 0;
for ( i=1; i <= n; i++ )
sum += i;
return sum;
}
为了演示，求累加和
安排2个局部变量

## Slide 29: 3.1.3 局部变量
演示函数cf37
cf37 PROC ;表示过程（函数）开始
push ebp
mov ebp, esp ;建立堆栈框架
;
sub esp, 8 ;安排局部变量i和sum
;
mov DWORD PTR [ebp-8], 0 ;sum=0;
mov DWORD PTR [ebp-4], 1 ;i=1;
jmp SHORT LN3cf37 ;/*j1*/
;

## Slide 30: 3.1.3 局部变量
演示函数cf37
cf37 PROC ;表示过程（函数）开始
。。。。。。
LN2cf37: ;i++
mov eax, DWORD PTR [ebp-4] ;取出i
add eax, 1
mov DWORD PTR [ebp-4], eax ;送回i
LN3cf37: ;比较i和n
mov ecx, DWORD PTR [ebp-4]
cmp ecx, DWORD PTR [ebp+8]
jg SHORT LN1cf37 ;如果i大于n，则跳转
;sum += Ii;
mov edx, DWORD PTR [ebp-8]
add edx, DWORD PTR [ebp-4]
mov DWORD PTR [ebp-8], edx
jmp SHORT LN2cf37 ;/*j2*/

## Slide 31: 3.1.3 局部变量
演示函数cf37
cf37 PROC ;表示过程（函数）开始
。。。。。。
LN1cf37:
mov eax, DWORD PTR [ebp-8] ;准备返回参数
mov esp, ebp ;撤销局部变量i和sum
pop ebp ;撤销堆栈框架
ret
cf37 ENDP ;表示过程（函数）结束;