## Slide 1: 第4章 字符串操作和位操作
No:8
4.1 字符串操作
4.2 位操作
4.3 条件设置字节指令

## Slide 2: 4.1 字符串操作
4.1.1 字符串操作指令
4.1.2 重复操作前缀
4.1.3 应用举例

## Slide 3: 4.1.1 字符串操作指令
字符串
字符串是字符的一个序列。
对字符串的操作处理包括复制、比较和检索等。
为了高效地处理字符串，IA-32系列处理器有专门处理字符串的指令，称之为字符串操作指令，简称为串操作指令。
字符：8位 （1个字节）
16位 （2个字节，字）
32位 （4个字节，双字）

## Slide 4: 4.1.1 字符串操作指令
演示程序dp41
#include <stdio.h>
int main()
{
char src_str[14]= "abcdefghijklm";//源字符串
char temp[14];
char dst_str[14]; //作为目的字符串
_asm {
LEA ESI, src_str //取得源串起始地址
LEA EDI, temp //取得目的串起始地址
MOV ECX, 14 //字符串长度
LAB1:
MOV AL,[ESI] //从源串取一个字节
INC ESI //调整指向源串的指针
MOV [EDI],AL //复制到目的串
INC EDI //调整指向目的串的指针
LOOP LAB1 //循环处理
}
演示串操作指令的使用
普通方法

## Slide 5: 4.1.1 字符串操作指令
演示程序dp41
_asm {
LEA ESI, src_str //取得源串起始地址
LEA EDI, dst_str //取得目的串起始地址
MOV ECX, 14 //字符串长度
NEXT:
LODSB //串装入指令
STOSB //串存储指令
LOOP NEXT //循环处理
}
//
printf("%s\n", temp); //显示相同的字符串
printf("%s\n", dst_str); //显示相同的字符串
return 0;
}
串操作指令

## Slide 6: 4.1.1 字符串操作指令
串操作指令说明
五种常用的串操作指令：
  串装入指令
  串存储指令
  串传送指令
  串扫描指令
  串比较指令
每种串操作有三条具体指令，对应三种字符尺寸：
  字节（8位）
  字（16位）
  双字（32位）

## Slide 7: 4.1.1 字符串操作指令
串操作指令说明
变址寄存器ESI指向源串，变址寄存器EDI指向目的串。
源操作数，缺省引用数据段寄存器DS；目的操作数，缺省引用附加段寄存器ES。
在字符串操作指令中，DS:ESI指向源串，ES:EDI指向目的串。
如果只有一个数据段，或者说源串与目的串在同一个段，那么可以简单地认为，ESI指向源串，EDI指向目的串。
在VC2010嵌入汇编环境中，
保护方式，32位代码段。

## Slide 8: 4.1.1 字符串操作指令
串操作指令说明
串操作指令执行时，会自动调整作为指针使用的寄存器ESI或EDI之值，使其指向下一个字符。
每次调整的尺寸与字符串中字符的尺寸一致：
  字符尺寸 字节， 调整 1
  字符尺寸 字， 调整 2
  字符尺寸 双字， 调整 4
字符串操作的方向（处理字符串中字符的次序）通常是由低地址向高地址，但也可以由高地址向低地址。
操作方向由标志DF决定。

## Slide 9: 4.1.1 字符串操作指令
串操作指令说明
操作方向由标志DF决定：
  DF复位（为0），由低向高，按递增方式调整
  DF置位（为1）, 由高向低，按递减方式调整
专门指令设置标志寄存器中的方向标志DF：
CLD ;清方向标志DF
STD ;置方向标志DF
可以根据需要，调整字符串操作方向。

## Slide 10: 4.1.1 字符串操作指令
LODS指令的一般格式
LODSB ;装入字节（Byte）
LODSW ;装入字（Word）
LODSD ;装入双字（Double Word）
字符串装入指令（LOAD String）
字符串装入指令把字符串中的一个字符装入到累加器中
字符是字节、字、双字，对应累加器是AL、AX、EAX
根据字符尺寸，和方向标志DF，调整指向字符串的指针

## Slide 11: 4.1.1 字符串操作指令
LODS指令的一般格式
LODSB
字符串装入指令（LOAD String）
把寄存器ESI所指向的一个字节数据装入到累加器AL中，然后根据方向标志DF复位或置位使ESI之值增1或减1。它类似下面的两条指令：
MOV AL, [ESI]
INC ESI
或
MOV AL, [ESI]
DEC ESI

## Slide 12: 4.1.1 字符串操作指令
LODS指令的一般格式
LODSW
字符串装入指令（LOAD String）
把寄存器ESI所指向的一个字数据装入到累加器AX中，然后根据方向标志DF复位或置位使ESI之值增2或减2。它类似下面的两条指令：
MOV AX, [ESI]
ADD ESI, 2
或
MOV AX, [ESI]
SUB ESI, 2

## Slide 13: 4.1.1 字符串操作指令
LODS指令的一般格式
LODSD
字符串装入指令（LOAD String）
把寄存器ESI所指向的一个双字数据装入到累加器EAX中，然后根据方向标志DF复位或置位使ESI之值增4或减4。它类似下面的两条指令：
MOV EAX, [ESI]
ADD ESI, 4
或
MOV EAX, [ESI]
SUB ESI, 4

## Slide 14: 4.1.1 字符串操作指令
STOS指令的一般格式
STOSB ;存储字节（Byte）
STOSW ;存储字（Word）
STOSD ;存储双字（Double Word）
字符串存储指令（STOre String）
字符串存储指令把累加器的值存到字符串中，即替换字符串中一个字符。
字符是字节、字、双字，对应累加器是AL、AX、EAX
根据字符尺寸，和方向标志DF，调整指向字符串的指针

## Slide 15: 4.1.1 字符串操作指令
STOS指令的一般格式
STOSD
字符串存储指令（STOre String）
把累加器EAX的内容送到寄存器EDI所指向的存储单元中，然后根据方向标志DF使EDI之值增4或减4。
类似下面两条指令：
MOV ES:[EDI], EAX
ADD EDI, 4
或
MOV ES:[EDI], EAX
SUB EDI, 4
类似 STOSB
STOSW

## Slide 16: 4.1.1 字符串操作指令
嵌入汇编片段as42
_asm {
LEA ESI, src_str //取得源串起始地址
LEA EDI, dst_str //取得目的串起始地址
MOV ECX, 3 //字符串长度
NEXT:
LODSD //取一个双字（4个字节）
STOSD //存一个双字（4个字节）
LOOP NEXT //循环处理
;
LODSW //取一个字（2个字节）
STOSW //存一个字（2个字节）
}
更好地实现
dp41的嵌入汇编代码功能
假设 DF=0
假设 DS 与 ES 相同

## Slide 17: 4.1.1 字符串操作指令
MOVS指令的一般格式
MOVSB ;字节传送
MOVSW ;字传送
MOVSD ;双字传送
字符串传送指令（MOVe String）
字节传送指令MOVSB把寄存器ESI所指向的一个字节数据传送到由寄存器EDI所指向的存储单元中，然后根据方向标志DF复位或置位使ESI和EDI之值分别增1或减1。
类似于如下指令片段，但不会影响AL：
LODSB
STOSB
类似 MOVSW
MOVSD

## Slide 18: 4.1.1 字符串操作指令
嵌入汇编片段as43
_asm {
LEA ESI, src_str //取得源串起始地址
LEA EDI, dst_str //取得目的串起始地址
MOV ECX, 3 //字符串长度
NEXT:
MOVSD //传送一个双字（4个字节）
LOOP NEXT //循环处理
;
MOVSW //传送一个字（2个字节）
}
更高效地实现
dp41的嵌入汇编代码功能
假设 DF=0
假设 DS 与 ES 相同
LODSD
STOSD
LODSW
STOSW

## Slide 19: 4.1.1 字符串操作指令
SCAS指令的一般格式
SCASB ;串字节扫描
SCASW ;串字扫描
SCASD ;串双字扫描
字符串扫描指令（SCAn String）
串字节扫描指令SCASB把累加器AL的内容与由寄存器EDI所指向一个字节数据采用相减方式比较，相减结果反映到各状态标志（CF，ZF，OF，SF，PF和AF），但不影响两个操作数，然后根据方向标志DF复位或置位使EDI之值增1或减1。
类似 SCASW
SCASD

## Slide 20: 4.1.1 字符串操作指令
演示程序dp44
#include <stdio.h>
int main()
{ char string[] ="0123456789ABCDEFabcdef";
char varch= '%'; //用于保存其他方式输入的字符
int flag; /反映是否为十六进制数符号
_asm {
MOV AL, varch ;把要判断的字符送AL
MOV ECX, 22 ;合计22个十六进制数符号
LEA EDI, string
NEXT:
SCASB ;
LOOPNZ NEXT ;没有找遍，且没有找到，继续找
JNZ NOT_FOUND ;没有找到
演示字符串扫描指令的使用
判断字符是否为十六进制数符号

## Slide 21: 4.1.1 字符串操作指令
演示程序dp44
_asm {
MOV AL, varch ;把要判断的字符送AL
MOV ECX, 22 ;合计22个十六进制数符号
LEA EDI, string
NEXT:
SCASB
LOOPNZ NEXT ;没有找遍，且没有找到，继续找
JNZ NOT_FOUND ;没有找到
FOUND: ;找到，字符是十六进制数符号
MOV flag, 1
JMP SHORT OVER
NOT_FOUND: ;字符不是十六进制数符号
MOV flag, 0
OVER:
}
printf("flag=%d\n", flag); //显示为flag=0
return 0;
}
演示字符串扫描指令的使用
判断字符是否为十六进制数符号

## Slide 22: 4.1.1 字符串操作指令
CMPS指令的一般格式
CMPSB ;串字节比较
CMPSW ;串字比较
CMPSD ;串双字比较
字符串比较指令（CoMPare String）
串字节比较指令CMPSB把寄存器ESI所指向的一个字节数据与由寄存器EDI所指向的一个字节数据采用相减方式比较，相减结果反映到各有关标志（CF，ZF，OF，SF，PF和AF），但不影响两个操作数，然后根据方向标志DF复位或置位使ESI和EDI之值分别增1或减1。
类似 CMPSW
CMPSD

## Slide 23: 4.1.2 重复前缀
关于重复前缀
串操作指令每次只能处理一个字符。为了进一步提高效率，IA-32系列CPU提供重复操作前缀。
重复操作前缀加在字符串操作指令之前，起到重复执行其后的一条字符串操作指令的作用。
三个重复前缀
  REP
  REPZ/REPE
  REPNZ/REPNE
两个助记符

## Slide 24: 4.1.2 重复前缀
重复前缀REP
REP用作为一个串操作指令的前缀，它重复其后的串操作指令动作。
每一次重复都先判断寄存器ECX是否为0，如为0就结束重复，否则ECX的值减1，重复其后的串操作指令。所以当ECX值为0时，就不执行其后的字符串操作指令。
它类似于LOOP指令，但LOOP指令是先把ECX的值减1，后再判是否为0。
在重复过程中的ECX减1操作，不影响各状态标志。
REP主要用在串传送指令MOVS和串存储指令STOS之前。

## Slide 25: 4.1.2 重复前缀
改写嵌入汇编代码as43
把as43的如下两条指令：
MOVSD //传送一个双字（4个字节）
LOOP NEXT //循环处理
改写成如下所示的一条指令：
REP MOVSD //重复执行（ECX）次MOVSD操作
利用重复前缀REP

## Slide 26: 4.1.2 重复前缀
示例
LEA EDI, DWORD PTR [EBP-100] ;准备首地址
MOV ECX, 25 ;准备计数值
MOV EAX, 0CCCCCCCCH ;准备填充值
REP STOSD ;快速填充
利用重复前缀REP和串存储指令的配合，快速初始化某一内存区域
假设作为目的段附加段寄存器ES已有合适内容
假设方向标志DF=0

## Slide 27: 4.1.2 重复前缀
重复前缀REPE/REPZ
REPE与REPZ是一个前缀的两个助记符。
REPE用作为一个串操作指令的前缀，它重复其后的串操作指令动作。
每重复一次，ECX的值减1，重复一直进行到ECX为0或串操作指令使零标志ZF为0时止。只有当相等（ZF为1）时，才有可能继续重复。
在重复前，会先判断ECX是否为0。在重复过程中，ECX值减1操作，并不影响状态标志（包括ZF标志）。
主要用在串比较指令CMPS和串扫描指令SCAS之前。

## Slide 28: 4.1.2 重复前缀
嵌入汇编片段as45
_asm {
MOV EDI, ptobuff ;取指向目的串的指针初值
MOV ECX, -1 ;ECX= 0FFFFFFFFH
MOV AL, 20H ;空格符号
;
REPE SCASB
DEC EDI
;
MOV ptobuff, EDI ;保存定位后的指针
}
演示利用重复前缀REPE和串扫描指令SCAS，跳过字符串开始部分的空格符
假设 DF=0
假设 DS 与 ES 相同
假设
char *ptobuff;

## Slide 29: 4.1.2 重复前缀
重复前缀REPNE/REPNZ
REPNE与REPNZ是一个前缀的两个助记符。
REPNE用作为一个串操作指令的前缀，它重复其后的串操作指令动作。
每重复一次，ECX的值减1，重复一直进行到ECX为0或串操作指令使零标志ZF为1时止。只有当不相等（ZF为0）时，才有可能继续重复。
在重复前，会先判断ECX是否为0。在重复过程中，ECX值减1操作，并不影响状态标志（包括ZF标志）。
重复前缀REPNE主要用在字符串扫描指令SCAS之前。

## Slide 30: 4.1.3 应用举例
演示程序dp46
#include <stdio.h>
int main()
{ char string[100]; //用于存放字符串
int len; //用于存放字符串长度
printf("Input string:"); /由用户输入一个字符串
scanf("%s", string);
_asm { //嵌入汇编代码
LEA EAX, string //使得EDI指向字符串
PUSH EAX
CALL STRLEN
POP ECX
MOV len, EAX
}
printf("length=%d\n", len);
return 0;
利用重复前缀REPNE和串扫描指令SCASB的结合，测量字符串的长度

## Slide 31: 4.1.3 应用举例
演示程序dp46
__asm {
STRLEN:
PUSH EBP
MOV EBP, ESP ;建立堆栈框架
PUSH EDI ;保护寄存器
MOV EDI, [EBP+8] ;取得入口参数
XOR AL, AL ;AL= 0（字符串结束标记值）
MOV ECX, -1 ;假设字符串足够长（0FFFFFFFFH）
REPNZ SCASB ;寻找字符串结束标记
NOT ECX
DEC ECX ;至此ECX含字符串长度
MOV EAX, ECX ;准备返回参数
POP EDI ;恢复寄存器
POP EBP ;撤销堆栈框架
RET
}
}
利用重复前缀REPNE和串扫描指令SCASB的结合，测量字符串的长度

## Slide 32: 4.1.3 应用举例
汇编代码as47
源数据块区域与目的地区域可能出现部分重叠，也就是目的地起始地址界于源数据块范围内。
当出现这种情况时，移动（复制）过程就不能简单地从低地址向高地址调整，而需要从高地址向低地址调整。
编写一个移动（复制）数据块的子程序。
子程序的3个入口参数分别是：
目的地起始地址；
源数据块起始地址；
数据块长度（字节数）

## Slide 33: 4.1.3 应用举例
汇编代码as47
MEMMOVE:
PUSH EBP ; 建立堆栈框架
MOV EBP, ESP ;
PUSH EDI ; 保护寄存器
PUSH ESI ; 保护寄存器
MOV ESI, [EBP+12] ; esi = 源数据块起始地址偏移
MOV ECX, [EBP+16] ; ecx = 移动数据块的长度（字节数）
MOV EDI, [EBP+8] ; edi = 目的地起始地址偏移
;
MOV EAX, ECX ; eax = 长度（字节数）
MOV EDX, ECX ; edx = 长度（字节数）
ADD EAX, ESI ; eax=源数据块末尾后
;
CMP EDI, ESI ; 目的起始地址 <= 源起始地址 吗？
JBE CopyUp ; 是，由低端向高端复制
CMP EDI, EAX ; 目的起始地址 < 源数据块末尾后 吗？
JB CopyDown ; 是，由高端向低端复制
移动（复制）数据块子程序
3个入口参数：目的地起始地址；
源数据块起始地址；
数据块长度（字节数）

## Slide 34: 4.1.3 应用举例
汇编代码as47
CopyUp: ; 由低端向高端复制
Dword_align:
SHR ECX, 2 ; 长度（字节数）转换成双字数
REP MOVSD ; 双字为单位移动（复制）
AND EDX, 3 ; 长度 % 4（余数）
JZ TrailUp0 ; 整除，不用处理零头
TrailUp3: ; ====最多剩余3个字节
SHR EDX, 1 ; 除以2
JZ TrailUp1 ; 为0，表示剩余1个字节
TrailUp2: ; ====剩余3个或2个字节
MOVSW ; 复制2个字节
JNC TrailUp0 ; CF=0，表示刚才被2整除
TrailUp1: ; ====剩余1个字节
MOVSB ; 复制1个字节
TrailUp0:
JMP SHORT ToRet ; 准备返回
移动（复制）数据块子程序
3个入口参数：目的地起始地址；
源数据块起始地址；
数据块长度（字节数）

## Slide 35: 4.1.3 应用举例
汇编代码as47
CopyDown:
LEA ESI, [ESI+ECX-4] ; esi = 源数据块末尾 - 4
LEA EDI, [EDI+ECX-4] ; edi = 目的地末尾 - 4
SHR ECX, 2 ; 长度（字节数）转换成双字数
STD ; 置方向标志DF（串操作方向由高向低）
REP MOVSD ; 双字为单位移动
AND EDX, 3 ; 长度 % 4（余数）
JZ TrailDown0 ; 整除，不用处理零头
TrailDown3:
SHR EDX, 1 ; ====最多剩余3个字节
JZ TrailDown1 ; 为0，表示剩余1个字节
TrailDown2: ; ====剩余3个或2个字节
INC ESI ; 先调整指针
INC EDI ;
INC ESI
INC EDI
MOVSW ; 复制2个字节
JNC TrailDown0

## Slide 36: 4.1.3 应用举例
汇编代码as47
TrailDown1:
INC ESI ; 先调整指针
INC EDI
MOVSB ; 复制1个字节
TrailDown0:
CLD ; 清方向标志DF
ToRet:
POP ESI ; 恢复寄存器
POP EDI
MOV EAX, [EBP+8] ; 准备出口参数
POP EBP
RET
}
移动（复制）数据块子程序
3个入口参数：目的地起始地址；
源数据块起始地址；
数据块长度（字节数）