## Slide 1: 第4章 字符串操作和位操作
No:10
4.1 字符串操作
4.2 位操作
4.3 条件设置字节指令

## Slide 2: 4.3 条件设置字节指令
4.3.1 条件设置字节指令
4.3.2 应用举例

## Slide 3: 4.3.1 条件设置字节指令
导入示例
//示例函数
int cf414(int x, int y)
{
x &= 0x0f;
y &= 0x0f;
return ( x > y ? 1 : 0 );
}
编译选项：
使速度最大化
push ebp
mov ebp, esp
mov eax, DWORD PTR [ebp+8]
mov ecx, DWORD PTR [ebp+12]
and eax, 15
xor edx, edx
and ecx, 15
;
cmp al, cl
setg dl
mov eax, edx
pop ebp
ret

## Slide 4: 4.3.1 条件设置字节指令
指令一般格式
SETcc OPRD
条件设置字节指令
符号cc是代表各种条件的缩写，是指令助记符的一部分；操作数OPRD只能是8位寄存器或者字节存储单元，用于存放设置结果。
当条件满足时，那么将目的操作数OPRD设置成1，否则设置成0。
这里的条件与条件转移指令中的条件一样

## Slide 5: 4.3.1 条件设置字节指令
示例
MOV AL, 23H ;AL=23H
MOV DL, 35H ;DL=35H
ADD AL, DL ;AL=58H, DL=35H, ZF=0, CF=0
SETNZ DL ;AL=58H, DL=01H
SETC AL ;AL=00H, DL=01H
SUB AL, DL ;AL=FFH, DL=01H, ZF=0, CF=1
SETC AL ;AL=01H, DL=01H
演示条件设置字节指令的使用

## Slide 6: 4.3.1 条件设置字节指令
示例
MOV BH, 0
MOV ECX, 8
NEXT:
TEST AL, 0FH ;判断AL低4位是否为0
SETZ BL ;是，则使得BL=1
OR BH, BL ;保存检测结果
ROR EAX, 4
LOOP NEXT
检测含于寄存器EAX中的八位16进制数是否有一位为0，
检测结果由寄存器BH反映

## Slide 7: 4.3.1 条件设置字节指令
演示程序dp415
#include <stdio.h>
char buffer[] = { 3, -5, 12, 8, 6, -8, -9, 7, 0 };
int main()
{
int pcount, mcount;
_asm {
。。。。。。
}
printf("pcount=%d,mcount=%d\n", pcount, mcount);
return 0;
}
统计字节数据缓冲区中正数和负数的个数
假设，缓冲区长度不超过256，且数据为0表示缓冲区结尾
统计处理

## Slide 8: 4.3.1 条件设置字节指令
演示程序dp415
_asm {
XOR ECX, ECX ;计数器清0
LEA ESI, buffer ;ESI指向缓冲区首
NEXT:
LODSB ;取字节数据
CMP AL, 0 ;比较，会影响各状态标志
JZ SHORT OVER ;如果结束，则跳转
;
SETG DL ;正数时DL=1，否则DL=0
SETL DH ;负数时DH=1，否则DH=0
;
ADD CL, DL ;统计正数
ADD CH, DH ;统计负数
JMP NEXT ;继续
OVER:
统计处理
在统计正数和负数时，
避免了条件转移指令

## Slide 9: 4.3.1 条件设置字节指令
演示程序dp415
_asm {
。。。。。。
OVER:
XOR EAX, EAX ;准备保存统计结果
MOV AL, CL
MOV pcount, EAX ;保存正数之个数
MOV AL, CH
MOV mcount, EAX ;保存负数之个数
}
统计处理（续）

## Slide 10: 4.3.2 应用举例
代替条件转移指令Jcc
CMP r1, r2
MOV r3, 1
Jae NEXT
MOV r3,0
NEXT:
假设需要计算如下的类C条件表达式，其中r1、r2和r3分别表示通用寄存器，ae表示寄存器r1的值高于等于（above or equal）寄存器r2的值：
r3 = ( r1 ae r2 ) ? 1 : 0 ;
XOR r3, r3
CMP r1, r2
SETae r3

## Slide 11: 4.3.2 应用举例
代替条件转移指令Jcc
CMP r1, r2
MOV r3, CONST1
Jcc NEXT
MOV r3, CONST2
NEXT:
假设需要计算如下的类C条件表达式，其中r1、r2和r3分别表示通用寄存器，cc表示条件，CONST1和CONST2分别表示常数：
r3 = ( r1 cc r2 ) ? CONST1 : CONST2 ;
XOR r3, r3
CMP r1, r2
SETcc r3L ;r3L表示r3低8位寄存器
DEC r3
AND r3, CONST2 - CONST1
ADD r3, CONST1 ;如CONST1为0，可省