## Slide 1: 第6章 汇编语言
No:14
6.1 实方式执行环境
6.2 源程序和语句
6.3 操作数表示
6.4 伪指令语句和变量
6.5 段声明和段间转移
6.6 目标文件和段模式
6.7 宏
汇编语言！

## Slide 2: 6.5 段声明和段间转移
6.5.1 段声明语句
6.5.2 无条件段间转移指令
6.5.3 段间过程调用和返回指令
IA-32处理器支持存储器分段管理。
通常一个程序可以含有多个段，不仅代码和数据可以各自独立，而且根据需要不同功能的代码也可以占用不同的段。

## Slide 3: 6.5.1 段声明语句
段声明语句
格式
SECTION 段名 [段属性] [;注释]
声明段的关键词
段的名称（标识符）
段的其他性质
概念
段声明语句属于指示语句。它指示汇编器，开始一个新的段，或者从当前段切换到另一个段。
之后，
段名代表段值

## Slide 4: 6.5.1 段声明语句
段声明语句
格式
SECTION 段名 [段属性] [;注释]
声明段的关键词
段的名称（标识符）
段的其他性质
另一种格式
SEGMENT 段名 [段属性] [;注释]

## Slide 5: 6.5.1 段声明语句
演示程序dp65.asm
演示段声明语句的使用
section code
..start:
MOV AX, data
MOV DS, AX
MOV DX, hello
CALL Print_str
MOV AH, 4CH
INT 21H
over:
;
section data
hello db "Hello world!", 0DH, 0AH, 24H
开始地址
声明段code
声明段data
;
section code
Print_str:
MOV AH, 9
INT 21H
RET
切换到段code
经过汇编和连接后生成，
EXE类型的可执行程序

## Slide 6: 6.5.2 无条件段间转移指令
回顾
无条件转移指令可分为4种：
  段内直接转移
  段内间接转移
  段间直接转移
  段间间接转移
跨段（否/是）
目的地址（直接/间接）

## Slide 7: 6.5.2 无条件段间转移指令
回顾
跨段：无条件段间转移指令不仅设置IP，而且重新设置代码段寄存器CS。由于重置CS，所以转移后继续执行的指令在另一个代码段中。
实方式下的约束：段内偏移只有16位，指令指针寄存器EIP只有低16位的IP起作用。堆栈指针寄存器ESP也只有低16位的SP起作用。
这里只介绍实方式下的无条件段间转移

## Slide 8: 6.5.2 无条件段间转移指令
演示程序dp66.asm
section codeA
..start:
MOV AX, data
MOV DS, AX
MOV DL, [flagch]
MOV AH, 2
INT 21H
;
JMP codeB:step2
;
演示无条件段间直接转移指令的使用
3个代码段和1个数据段
step4:
MOV DL, [flagch]
MOV AH, 2
INT 21H
;
MOV AH, 4CH
INT 21H
;
声明段code
无条件段间直接转移指令
开始地址
经过汇编和连接后生成，
EXE类型的可执行程序

## Slide 9: 6.5.2 无条件段间转移指令
演示程序dp66.asm
section data align=16
flagch db "ABC"
;
声明段data
16字节地址对齐
无条件段间直接转移指令
section codeC align=16
step3:
MOV DL, [flagch +2]
MOV AH, 2
INT 21H
;
JMP FAR step4
声明段codeC
16字节地址对齐

## Slide 10: 6.5.2 无条件段间转移指令
演示程序dp66.asm
无条件段间直接转移指令
section codeB align=16
step2:
MOV DL, [flagch +1]
MOV AH, 2
INT 21H
;
JMP codeC:step3
声明段codeB
16字节地址对齐
经过汇编和连接后生成，
EXE类型的可执行程序

## Slide 11: 6.5.2 无条件段间转移指令
无条件段间转移指令
无条件段间直接转移指令的一般格式
JMP SNAME : LAB
段名
标号
JMP FAR LAB
标号
类型说明符

## Slide 12: 6.5.2 无条件段间转移指令
无条件段间转移指令
JMP SNAME : LAB
段名
标号
实方式下无条件段间转移的机器码格式
16位偏移；16位段值
无条件段间直接转移指令的一般格式

## Slide 13: 6.5.2 无条件段间转移指令
无条件段间转移指令
JMP SNAME : LAB
段名
标号
无条件段间直接转移指令的一般格式
在实方式下，指令把所带的段值送到代码段寄存器CS，同时把偏移送到指令指针寄存器IP，从而实现段间转移。

## Slide 14: 6.5.2 无条件段间转移指令
无条件段间转移指令
无条件段间间接转移指令的一般格式
JMP FAR OPRD
双字存储单元
类型说明符
在实方式下，操作数OPRD应该是一个双字存储单元。FAR是类型符，明确表示段间转移（远转移）。指令把双字存储单元OPRD中的一个字（高地址的字）作为16位的段值送到代码段寄存器CS，把双字中的另一个字（低地址的字）作为16位的偏移送到指令指针寄存器IP，从而实现转移。

## Slide 15: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
回顾
过程调用指令可分为4种：
  段内直接调用
  段内间接调用
  段间直接调用
  段间间接调用
跨段（否/是）
目的地址（直接/间接）
在实方式下，子程序的入口地址的段内偏移只有16位，当然返回地址的段内偏移也只有16位。

## Slide 16: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
段间过程调用指令
段间直接调用指令的一般格式
CALL SNAME : LAB
段名
标号
CALL FAR LAB
标号
类型说明符
首先把返回地址的段值和偏移压入堆栈，然后把指令中所带的段值送到CS，同时把偏移送到IP，从而转移到子程序。

## Slide 17: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
段间过程调用指令
段间间接调用指令的一般格式
CALL FAR OPRD
双字存储单元
类型说明符
首先把返回地址的段值和偏移压入堆栈，然后把双字存储单元OPRD中的一个字（高地址的字）作为16位的段值送到CS，把双字中的另一个字（低地址的字）作为16位的偏移送到IP，从而转移到子程序。

## Slide 18: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
段间过程调用指令
段间调用指令执行的堆栈示意
在实方式下，子程序的入口地址和返回地址的段内偏移只有16位。
段间调用，返回地址由段值和偏移两部分构成。
实方式下，只有16位

## Slide 19: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
段间过程调用指令
段间过程返回指令的一般格式
RETF
在实方式下，指令从堆栈先后弹出返回地址的偏移和段值，分别送到IP和CS，从而实现子程序的段间返回。

## Slide 20: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
段间过程调用指令
段间带立即数过程返回指令的一般格式
RETF count
指令在实现段间返回的同时，再额外根据count值调整堆栈指针。在实方式下具体操作是，先从堆栈弹出返回地址的偏移和段值（当然，会调整堆栈指针SP），再把count加到SP上。

## Slide 21: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
演示程序dp68.asm
section codeA align=16
..start:
MOV AX, CS
MOV DS, AX
;
MOV AX, codeC
CALL FAR [ptsubr]
;
MOV DL, 0DH
CALL codeC:PutChar
MOV DL, 0AH
CALL codeC:PutChar
演示段间过程调用和返回指令的使用。
声明段codeA
段间间接调用
开始地址
经过汇编和连接后生成，
EXE类型的可执行程序
段间直接调用

## Slide 22: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
演示程序dp68.asm
MOV SI, ptsubr
MOV AX, codeB
CALL FAR [SI]
;
MOV AH, 4CH
INT 21H
;
ptsubr dw echo4
dw codeB
段间间接调用
存储单元含有子程序入口地址

## Slide 23: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
演示程序dp68.asm
section codeB align=16
ToASCII:
AND DL, 0FH
ADD DL, '0'
CMP DL, '9'
JBE lab1
ADD DL, 7
lab1:
RET
显示4位十六进制数
echo4:
MOV CX, 4
MOV BX, AX
next:
ROL BX, 4
MOV DL, BL
CALL ToASCII
CALL codeC:PutChar
LOOP next
MOV DL, 'H'
CALL codeC:PutChar
RETF
声明段codeB
一位十六进制数转换成ASCII码
段间直接调用
段间返回

## Slide 24: 6.5.3 段间过程调用和返回指令
演示程序dp68.asm
section codeC align=16
PutChar:
MOV AH, 2
INT 21H
RETF
显示一个字符
声明段codeC
段间返回
分别显示运行时的段codeC和codeB的段值
经过汇编和连接后生成，
EXE类型的可执行程序

## Slide 25: 6.6 目标文件和段模式
6.6.1 目标文件
6.6.2 段模式声明语句

## Slide 26: 6.6.1 目标文件
汇编
汇编语言
源程序
目标程序
汇编器
NASM
回顾
目标文件
不同的操作系统，对可执行文件的格式有不同要求。
为了满足不同要求，有多种不同格式的目标文件。
这些不仅与操作系统有关，也与汇编器和连接器有关。

## Slide 27: 6.6.1 目标文件
纯二进制目标文件
纯二进制目标文件，只含有对应源程序的二进制代码，也即二进制形式的机器指令和数据，并不含有其他信息。
纯二进制目标文件有时很有用，尤其在没有操作系统的场合。

## Slide 28: 6.6.1 目标文件
纯二进制目标文件
使用汇编器NASM
利用汇编器NASM，生成纯二进制代码文件的方法：
nasm xxx.asm -f bin -o xxx.com
nasm xxx.asm -o xxx.com
nasm xxx.asm -o yyy
缺省为bin（纯二进制）格式
目标文件名可以没有后缀

## Slide 29: 6.6.1 目标文件
演示程序dp69.asm
观察纯二进制目标文件
section code
begin:
MOV AX, begin ;把标号begin代表的偏移送到AX，AX=0000H
MOV AX, $ ;把当前偏移送到AX，AX=0000H
lab1:
MOV AX,1234H ;把1234H送到AX，AX=1234H
lab2:
JMP short lab2 ;跳转到自己（构成无限循环）
;
wvar1 dw lab1, lab2 ;定义2个字变量，初值是lab1和lab2代表偏移
wvar2 dw wvar1 ;定义1个字变量，初值是wvar1代表的偏移
1个段code

## Slide 30: 6.6.1 目标文件
演示程序dp69.asm
观察纯二进制目标文件
B8 00 00 ; MOV AX, begin ; 0000
B8 03 00 ; MOV AX, $ ; 0003
B8 34 12 ; MOV AX, 1234H ; 0006
E9 FE ; JMP short lab2 ; 0009
06 00 09 00 ; dw lab1, lab2 ; 000B
0B 00 ; dw wvar1 ; 000F
机器码或数据字节值
对应源代码
代码行开始偏移

## Slide 31: 6.6.1 目标文件
纯二进制目标文件
Windows仍然支持以纯二进制目标文件形式存在的可执行程序，只要其扩展名是.com。
为了运行这样的可执行程序，操作系统（Windows中的DOS）总是把纯二进制文件加载到内存代码段的偏移100H开始处，执行起始点偏移也是100H。

## Slide 32: 6.6.1 目标程序
回顾演示程序dp61.asm
显示输出“Hello world!”
segment text
org 100H
;
MOV AX, CS
MOV DS, AX
;
MOV DX, hello
MOV AH, 9
INT 21H
;
MOV AH, 4CH
INT 21H
;
hello db "Hello world!",0DH,0AH,'$'
指示段的起始偏移
1个段code

## Slide 33: 6.6.1 目标文件
演示程序dp610.asm
观察含有指示语句org的源程序对应的纯二进制目标文件
section code
org 100H
begin:
MOV AX, begin ;把标号begin代表的偏移送到AX，AX=0000H
MOV AX, $ ;把当前偏移送到AX，AX=0000H
lab1:
MOV AX,1234H ;把1234H送到AX，AX=1234H
lab2:
JMP short lab2 ;跳转到自己（构成无限循环）
;
wvar1 dw lab1, lab2 ;定义2个字变量，初值是lab1和lab2代表偏移
wvar2 dw wvar1 ;定义1个字变量，初值是wvar1代表的偏移
指示段的起始偏移
其他部分与dp69.asm相同

## Slide 34: 6.6.1 目标文件
演示程序dp610.asm
观察纯二进制目标文件
B8 00 01 ; MOV AX, begin ; 0000
B8 03 01 ; MOV AX, $ ; 0003
B8 34 12 ; MOV AX, 1234H ; 0006
E9 FE ; JMP short lab2 ; 0009
06 01 09 01 ; dw lab1, lab2 ; 000B
0B 01 ; dw wvar1 ; 000F
机器码或数据字节值
对应源代码
代码行开始偏移

## Slide 35: 6.6.1 目标文件
OBJ目标文件
obj格式目标文件适用于生成EXE类型的可执行程序。早先的DOS操作系统下，可执行程序主要是EXE类型。
由汇编器对源程序汇编生成obj格式目标文件，由连接器对obj格式目标文件连接后，生成EXE类型的可执行程序。
obj格式目标文件不仅含有对应源程序的机器指令和数据，而且还含有其他重要信息。例如，支持引用段值的信息。又如，程序开始执行位置的信息。所以，obj格式目标文件要比纯二进制目标文件来得长。

## Slide 36: 6.6.1 目标文件
OBJ目标文件
在用于生成obj格式目标文件的源程序中，段名代表段值，所以可以通过段名来引用段值。还可以利用运算符seg，获取标号所在段的段值。但是，在这样的源程序中，不能安排起始偏移设定语句org。
在多个由连接器连接到一起的目标文件中，有且只能有1个目标文件含有开始执行的位置。
程序开始执行的位置，在源程序中由特定的标号..start给出。

## Slide 37: 6.6.2 段模式声明语句
关于段模式
无论是保护方式还是实方式，IA-32系列处理器都支持8位、16位和32位的操作数，都支持16位和32位的存储器寻址方式。
为了保持兼容，同时保证效率，IA-32系列处理器支持两种段模式，也即32位段模式和16位段模式。
在保护方式下，一般采用32位段；在实方式下，只能使用16位段。

## Slide 38: 6.6.2 段模式声明语句
关于段模式
对于32位段，缺省的操作数尺寸是8位和32位，缺省的存储器寻址方式是32位。
对于16位段，缺省的操作数尺寸是8位和16位，缺省的存储器寻址方式是16位。

## Slide 39: 6.6.2 段模式声明语句
段模式声明语句
段模式声明语句的格式
BITS 32
BITS 16
第一条指示汇编器NASM按32位段模式来翻译随后的代码；
第二条指示按16位段模式来翻译随后的代码。

## Slide 40: 6.6.2 段模式声明语句
演示程序dp611.asm
segment text
org 100H ;设起始偏移100H
MOV AX, CS
MOV DS, AX
bits 16 ;声明16位段模式
MOV AL, 1 ;B0 01
MOV AX, 1 ;B8 01 00
MOV EAX, 1 ;66 B8 01 00 00 00
MOV SI, wvar ;BE 51 01
MOV EBX, wvar ;66 BB 51 01 00 00
MOV AL, [SI] ;8A 04
MOV AX, [SI] ;8B 04
MOV EAX, [SI] ;66 8B 04
MOV AL, [EBX] ;67 8A 03
MOV AX, [EBX] ;67 8B 03
MOV EAX, [EBX] ;67 66 8B 03
操作数尺寸前缀66H
存储器地址尺寸前缀67H

## Slide 41: 6.6.2 段模式声明语句
演示程序dp611.asm
bits 32 ;声明32位段模式
MOV AL, 1 ;B0 01
MOV AX, 1 ;66 B8 01 00
MOV EAX, 1 ;B8 01 00 00 00
MOV SI, wvar ;66 BE 51 01
MOV EBX, wvar ;BB 51 01 00 00
MOV AL, [SI] ;67 8A 04
MOV AX, [SI] ;67 66 8B 04
MOV EAX, [SI] ;67 8B 04
MOV AL, [EBX] ;8A 03
MOV AX, [EBX] ;66 8B 03
MOV EAX, [EBX] ;8B 03
bits 16 ;声明16位段模式
JMP $ ;E9 FD FF
wvar dw 1234H ;34 12
dw 5678H ;78 56
操作数尺寸前缀66H
存储器地址尺寸前缀67H