## Slide 1: 第7章 BIOS和虚拟机
No:15
7.1 BIOS及其调用
7.2 PC机启动和磁盘I/O
7.3 虚拟机

## Slide 2: 7.1 BIOS及其调用
No:15
7.1.1 BIOS简介
7.1.2 键盘输入和显示输出
7.1.3 应用举例

## Slide 3: 7.1.1 BIOS简介
关于BIOS
BIOS(Basic Input/Output System)就是基本输入输出系统，它被固化在ROM中。
BIOS包含了主要I/O设备的处理程序和许多常用例行程序，它们一般以中断处理程序的形式存在。
BIOS是覆盖在硬件系统上的第一层软件，它直接操纵I/O设备或者硬件设备，实现计算机系统的基本输入或输出。
OS
裸机
BIOS

## Slide 4: 7.1.1 BIOS简介
简单使用机器的途径
BIOS为用户使用“裸机”，提供简单的基本途径。在没有安装操作系统的计算机上，可以通过BIOS使用计算机。
BIOS支持基本的键盘输入，能够根据用户的按键操作，得到对应键符的ASCII码等。它支持基本的显示输出，能够根据字符的ASCII码和显示属性（颜色），在屏幕上的指定位置显示对应的字符。它还支持基本的鼠标操作和打印操作等。还支持读写外部存储设备。
通过BIOS，可以读取磁盘上的特定程序。利用BIOS，这样的程序可以进行基本的输入和输出。

## Slide 5: 7.1.1 BIOS简介
主要作用
在操作系统启动自举的过程中，BIOS发挥重要作用。依靠BIOS，操作系统完成启动自举。
简易的操作系统可以直接建立在BIOS的基础之上。曾经十分流行的磁盘操作系统DOS(Disk Operating System)就是这样，通过BIOS操纵控制硬件。
Windows和Linux等操作系统在启动成功后，会直接控制操纵硬件。这样的操作系统完全掌控硬件，实现完备的输入输出功能。

## Slide 6: 7.1.2 键盘输入和显示输出
键位和扫描码
键盘上的键可以分为五类：字符键(字母、数字和符号等)，功能键(如F1和PgUp等)，控制键(Ctrl、Alt和左右Shift)，双态键(如Num Lock和Caps Lock等)，特殊请求键(如Print screen等)。
字符键有对应的ASCII码，其他的键并没有ASCII码。
每个键有一个代表键位置的扫描码。

## Slide 7: 7.1.2 键盘输入和显示输出
键位和扫描码
在用户实施按键动作后，键盘作为外部设备会发送扫描码到主机。
在用户按键后，键盘中断处理程序根据所按键的扫描码进行处理。它把字符键的扫描码和对应的ASCII码存到键盘缓冲区（某个确定的内存区域）；把功能键的扫描码存到键盘缓冲区；记录下控制键和双态键的状态；直接处理特殊请求键。

## Slide 8: 7.1.2 键盘输入和显示输出
键盘I/O程序
BIOS中提供键盘输入功能的程序被称为键盘I/O程序。每一个功能有一个编号。
在调用键盘I/O程序时，把功能编号置入AH寄存器，然后发出特定的调用指令“INT 16H”。调用返回后，从有关寄存器中取得出口参数。

## Slide 9: 7.1.2 键盘输入和显示输出
键盘I/O程序
功 能 | 出 口 参 数 | 说 明
AH=0 从键盘读一个字符 | AL=字符的ASCII码 AH=字符的扫描码 | 如果无字符可读(键盘缓冲区空)，则等待；字符也包括功能键，对应ASCII码为0
AH=1 判键盘是否有键可读 | ZF=1 表示无键可读 ZF=0 表示有键可读 | 不等待，立即返回 AL=字符的ASCII码 AH=字符的扫描码
AH=2 获取变换键当前状态 | AL=变换键状态字节 | 

## Slide 10: 7.1.2 键盘输入和显示输出
键盘输入示例
从键盘获得在调用发出之后用户按下的字符。
先清除键盘缓冲区，然后再从键盘读一个字符：
CLEAR:
MOV AH, 1
INT 16H ;键盘缓冲区空吗？
JZ .OK ;已清空，跳转
MOV AH, 0
INT 16H ;从键盘缓冲区取走一个字符
JMP CLEAR ;直到键盘缓存区空为止
.OK:
MOV AH, 0
INT 16H ;等待键盘输入
清空键盘缓冲区
获得刚从键盘输入的字符

## Slide 11: 7.1.2 键盘输入和显示输出
显示方式
有两类显示方式：图形显示方式和文本显示方式。每一类显示方式还含有多种显示模式。
文本显示方式指以字符为单位显示的方式。字符通常指字母、数字、普通符号(如运算符号)和一些特殊符号（如菱形块和矩形块）。
现在几乎不采用文本显示方式，但这是最基本显示方式。

## Slide 12: 7.1.2 键盘输入和显示输出
经典文本显示方式
最经典的文本显示模式是25行80列。在该文本显示模式下，显示器的屏幕被划分成80列25行，所以每一屏最多可显示2000（80×25）个字符。
用行号和位号组成的坐标来定位屏幕上的每个可显示位置。左上角的坐标规定为（0,0），向右增加列号，向下增加行号，于是右下角的坐标便是（79,24）。

## Slide 13: 7.1.2 键盘输入和显示输出
显示I/O程序
BIOS中提供显示输出功能的程序被称为显示I/O程序。每一个功能有一个编号。
在调用显示I/O程序的某个功能时，应根据要求设置好入口参数，把功能编号置入AH寄存器，然后发出特定的调用指令“INT 10H”。调用返回后，从有关寄存器中取得出口参数。
在屏幕上显示的字符代码及其属性被依次保存在显示缓冲区（某个确定的内存区域）中。可以认为显示页号是显示缓冲区的编号。调用显示I/O程序的5号功能，可选择当前显示页。通常，总是使用第0页。

## Slide 14: 7.1.2 键盘输入和显示输出
No:15
显示I/O程序
功 能 | 入口参数 | 出口参数 | 说 明
AH=2 置光标位置 | BH=显示页号 DH=行号 DL=列号 |  | 左上角坐标是(0,0)
AH=8 读取光标位置处的字符和属性 | BH=显示页号 | AH=属性 AL=字符代码 | 
AH=9 将字符和属性写到光标位置处 | BH=显示页号 AL=字符代码 BL=属性 CX=字符重复次数 |  | 光标不移动
AH=10 将字符写到光标位置处 | BH=显示页号 AL=字符代码 CX=字符重复次数 |  | ①光标不移动 ②不带属性
AH=14 TTY方式显示 | BH=显示页号 AL=字符代码 |  | 光标处显示字符并后移光标；解释回车、换行、退格和响铃等控制符

## Slide 15: 7.1.2 键盘输入和显示输出
显示输出示例
利用BIOS在当前光标位置处显示字母E，
然后光标移动到下一个显示位置处：
MOV BH, 0 ;第0页
MOV AL, 'E' ;字符为E
MOV AH, 14 ;14号功能
INT 10H ;TTY方式显示
TTY方式显示

## Slide 16: 7.1.2 键盘输入和显示输出
显示输出示例
利用BIOS在当前光标位置处显示指定字符2次，
但光标并不移动：
MOV BH, 0 ;第0页
MOV CX, 2 ;2个
MOV AL, 'A' ;字符为A
MOV AH, 10 ;10号功能
INT 10H ;当前光标处按指定属性显示字符
当前光标处按指定属性显示字符

## Slide 17: 7.1.3 应用举例
演示程序dp71.asm
获得用户按键，显示所按键对应的字符，重复这一过程直到用户按下SHIFT键后结束程序运行。
%define L_SHIFT 00000010B
%define R_SHIFT 00000001B
;
SECTION TEXT
BITS 16 ;16位代码
ORG 100H ;COM类型可执行程序
START:
定义两个符号常量
声明段TEXT
声明16位段
指示段内偏移从100H开始
一个段，COM类型程序

## Slide 18: 7.1.3 应用举例
START:
MOV AH, 2 ;取变换键状态字节
INT 16H
TEST AL, L_SHIFT + R_SHIFT ;判是否按下SHIFT键
JNZ OVER ;按下，转
MOV AH, 1 ;判断是否有按键
INT 16H
JZ START ;无，继续下一轮检查
MOV AH, 0 ;取得所按键
INT 16H
MOV BH, 0
MOV AH, 14 ;TTY方式显示所按键
INT 10H
JMP START ;继续下一轮
OVER:
mov ah, 4cH
int 21H
演示程序dp71.asm
取得变换键状态字节
判断是否按shift键
判断是否有按键
取得所按字符
显示所取得字符
返回DOS

## Slide 19: 7.1.3 应用举例
演示程序dp71.asm
变换键状态字节各位定义

## Slide 20: 7.1.3 应用举例
演示程序dp72.asm
在屏幕指定位置处显示彩色字符串。

## Slide 21: 7.1.3 应用举例
演示程序dp72.asm
在屏幕指定位置处显示彩色字符串。
SECTION TEXT
BITS 16 ;16位代码
ORG 100H ;COM类型可执行程序
Begin:
PUSH CS
POP DS
MOV SI, Hello ;SI=字符串首地址
MOV DL, [CurCol] ;DL=光标列号
MOV AL, [SI] ;取得待显示字符
声明段TEXT
声明16位段
指示段内偏移从100H开始
一个段，COM类型程序

## Slide 22: 7.1.3 应用举例
演示程序dp72.asm
安排二重循环，实施多列多行显示。
外循环控制列，内循环控制行。同一列的显示字符相同，但显示属性不同。同一行的显示字符不同，但显示属性相同
Lab1:
MOV DI, [Count] ;行数（内循环的计数）
MOV DH, [CurLin] ;DH=光标行号
MOV BL, [Color] ;BL=显示属性初值
MOV BH, 0 ;在第0页显示
MOV CX, 1 ;显示1个字符
Lab2:
INC DL ;调整光标的列
INC SI ;指向下一个待显示字符
MOV AL, [SI] ;取得待显示字符
OR AL, AL ;字符串结束标志？
JNZ Lab1 ;否，继续显示
显示一列字符

## Slide 23: 7.1.3 应用举例
演示程序dp72.asm
Lab1:
MOV DI, [Count] ;行数（内循环的计数）
MOV DH, [CurLin] ;DH=光标行号
MOV BL, [Color] ;BL=显示属性初值
MOV BH, 0 ;在第0页显示
MOV CX, 1 ;显示1个字符
Lab2:
INC DL ;调整光标的列
INC SI ;指向下一个待显示字符
MOV AL, [SI] ;取得待显示字符
OR AL, AL ;字符串结束标志？
JNZ Lab1 ;否，继续显示
Lab2:
MOV AH, 2
INT 10H ;设置光标位置
;
MOV AH, 9
INT 10H ;显示字符（AL）
;
INC DH ;调整光标的行
INC BL ;调整显示属性
DEC DI ;行数减1
JNZ Lab2 ;不为0，继续下一行
安排二重循环，实施多列多行显示。
外循环控制列，内循环控制行。同一列的显示字符相同，但显示属性不同。同一行的显示字符不同，但显示属性相同

## Slide 24: 7.1.3 应用举例
演示程序dp72.asm
MOV DH, 19
MOV DL, 0
MOV AH, 2
INT 10H ;重新设置光标到位置（19,0）
;
mov ah, 4ch ;仍然调用DOS功能，结束程序
int 21h
;
作为COM类型程序
返回DOS
重新设置光标位置

## Slide 25: 7.1.3 应用举例
演示程序dp72.asm
相关数据
Hello db "Hello,world",0 ;显示信息
CurLin db 5 ;起始光标行号
CurCol db 8 ;起始光标列号
Color db 0x07 ;每行起始显示属性
Count dw 6 ;行数